OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Transport ekologiczny

Producent: ……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Spełnia – podać „tak” Nie spełnia – podać „nie” | Opis /Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wymagania ogólne |
| 1 | Pojazdy z napędem elektrycznym (zasilanie akumulatorowe): do przewożenia posiłków – 1 szt. do przewożenia odpadów medycznych 1 szt. |  |  |
| 2 | Ładowność pojazdów 550 kg +/- 20 kg każdy. |  |  |
| 3 | Silnik o mocy minimum 5 KW pożądany rodzaj zasilania AC. |  |  |
| 4 | Zespół akumulatorów zasilających (zasilanie 48 V) o pojemności minimum 260 Ah każdy. |  |  |
| 5 | Przełożenie 20 : 1 (pojazd używany będzie w terenie górskim, Zamawiający potrzebuje lepszego stosunku mocy do prędkości pojazdu niż odwrotnie). |  |  |
| 6 | Kabina zintegrowana z podwoziem (w tyle kabiny okno do manewrów cofania i jazdy do tyłu). |  |  |
| 7 | Prostownik 48 V dla każdego pojazdu. |  |  |
| 8 | Pełna instalacja oświetleniowa dla celów poruszania się po drogach publicznych. |  |  |
| 9 | Lampy typu LED – przód pożądane, tył wymagane. |  |  |
| 10 | Lusterka prawe i lewe a w kabinie lusterko cofania. |  |  |
| 11 | Ogrzewana przednia szyba (Zamawiający będzie używał pojazdów w terenie górskim przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych) |  |  |
| 12 | Rama z materiałów nie korodujących lub zabezpieczona przed korozją przez galwanizację. |  |  |
| 13 | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa. |  |  |
| 14 | Hamulce; tarczowe – przód, tylne – tarczowe lub bębnowe. |  |  |
| 15 | Koła pojazdu 13”. |  |  |
| 16 | W przypadku oferowania pojazdu z oponami letnimi do każdego pojazdu dodatkowy komplet opon zimowych i odwrotnie jeśli pojazd oferowany z oponami zimowymi to do każdego pojazdu komplet opon letnich . Data produkcji opon nie starsza niż 30 tydzień 2017. |  |  |
| 17 | Kolor pojazdu typu perła numer koloru z palety RAL: 6029. Kolor skrzyni I: 9016. Kolor skrzyni II: 7035. |  |  |
| 18 | Zderzaki rurowe dla przodu i dla tyłu pojazdu. |  |  |
| 19 | Podnośnik elektryczny – 1 szt. dla obu pojazdów. |  |  |
| B | Wymagania dla pojazdu do transportu posiłków |
| 1 | Z prawej strony skrzyni roleta pionowa odsuwana do góry, opuszczana w dół przez cała szerokość ściany skrzyni. |  |  |
| 2 | Kolor skrzyni – biały |  |  |
| 3 | Okna z poliwęglanu w skrzyni przód tył (do manewrów cofania i jazdy do tyłu). |  |  |
| 4 | Skrzynia wykonana z płyty warstwowej – zmywalna i dezynfekowalna w środku razem z podłogą środkami dopuszczonymi dla szpitali. |  |  |

| 5 | Podłoga skrzyni ze stali nierdzewnej umożliwiająca odpływ wody na zewnątrz przy procesach mycia i dezynfekcji skrzyni ładunkowej. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Wymiary wewnętrzne skrzyni długość 108 cm +/- 2 cm, szerokość 114 cm +/- 2 cm, wysokość 105 cm +/- 2 cm. |  |  |
| C | Wymagania dla pojazdu do transportu odpadów medycznych |
| 1 | W skrzyni drzwi otwierane dwuskrzydłowe z tyłu posiadające okna na przestrzał. |  |  |
| 2 | Kolor skrzyni – jasny szary. |  |  |
| 3 | Skrzynia wykonana z materiałów zmywalnych i dezynfekowalnych w środku razem z podłogą - środkami dopuszczonymi dla szpitali. |  |  |
| 4 | Podłoga skrzyni aluminiowa lub ze stali ze stali nierdzewnej umożliwiająca odpływ wody na zewnątrz przy procesach mycia i dezynfekcji skrzyni ładunkowej. |  |  |
| 5 | Wymiary wewnętrzne skrzyni długość 108 cm +/- 2 cm, szerokość 114 cm +/- 2 cm, wysokość 105 cm. |  |  |
| D | Gwarancja |
| 1 | Gwarancja minimum 36 miesięcy. |  |  |
| E | Inne wymagane |
| 1 | Przeglądy okresowe, roczne lub inne wymagane przez okres gwarancji w cenie oferty. |  |  |
| 2 | Dokumentacja fabryczna. |  |  |
| 3 | Dostawa i pierwsze uruchomienie na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 4 | Szkolenie personelu z użytkowania pojazdu, czynności bieżącej konserwacji oraz obsługi akumulatorów w cenie Oferty. |  |  |

Spełnienie warunków granicznych (dodatkowe opisy) należy potwierdzić materiałami informacyjnymi i procedurami diagnostycznymi producenta (załączyć kopie do oferty).

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. Przekazanie Zamawiającemu informacje z zakresu prawidłowej obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem. Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

……………………………………………………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)